Konstrukcje Metalowe 1 (KM1)

Ćwiczenie projektowe
Projekt elementów konstrukcyjnych

Data wydania     ....................		Data oddania:  ostatnie zajęcia

Imię i nazwisko   .................................... Temat  ............

Zaprojektować rygiel i słup z dwuteowników IPE oraz łączniki  naroża ramy pokazanej na rysunku.:

Dane: szerokość nawy L, wysokość H w osiach profili oraz obciążenie charakterystyczne W (wiatr), G (stałe), Q (kat K) – użytkowe dla kategorii powierzchni K, S – śnieg przyjąć wg danych dla zadanego tematu.

Zakres projektu:

- Wyznaczenie maksymalnych i minimalnych, obliczeniowych sił przekrojowych działających w ryglu i słupie

- Dobór przekroju rygla z uwzględnieniem zwichrzenia.. Moment krytyczny obliczyć analitycznie i porównać z wynikami programu LTBEAM

- Dobór przekroju słupa z uwzględnieniem wyboczenia. Współczynnik wyboczeniowy wyznaczyć z długości wyboczeniowej i na podstawie siły krytycznej wyznaczonej dowolnym  i programem i porównać

- Wykonstruowanie  naroża spawanego lub śrubowego ramy (koncepcja wg studenta)

- Sprawdzenie nośności spoin lub śrub w narożu

- Opracowanie rysunku ramy w koncepcji warsztatowej.

- Na zajęciach wymagane jest systematyczne przedstawianie do konsultacji (korekty)  obliczeń, rysunków, modeli komputerowych, opisów oraz innych elementów projektu. Obliczenia i rysunki powinny być wykonywane ręcznie w technice „od razu  na czysto”. Student na każdych zajęciach powinien dysponować całością dotychczas wykonanego projekt.  Na każdych zajęciach wystawiana będzie ocena cząstkowa. Ocena  końcowa jest średnią ocen cząstkowych  Konsultacje poza zajęciami (e-mail, gabinet) prowadzone są wyłącznie po czynnym wykorzystaniu  możliwości w trakcie zajęć.

- Nieobecności (niezależnie od przyczyny)  wpływają na oceny końcowe w taki sposób, że 30% nieobecności w semestrze jest dopuszczalne i  nie skutkują w ocenie. Każda następna nieobecność obniża ocenę, szacunkowo o ½ stopnia.. Przy 50%  więcej  nieobecności  jest skreślony z listy przedmiotu i zaliczenie nie będzie możliwe

# Text boxes

Forma oddania projektu :

- Całość opracowania złożona do formatu A4, zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację, Całość w wykonaniu ręcznym. Obliczenia ręczne z wyjątkiem wskazanych w zakresie projektu. Nie należy załączać  wydruków z programów bez konsultacji z prowadzącym. Rysunki w ołówku w oryginale bez potrzeby kreślenia.

- Scalony (jeden plik zawierający całość projektu) plik pdf na płycie CD.